EPSON COLOR Proofer 5000

Installation avec Windows 95

But : installer une Proofer 5000 connectée à un PC sous Windows 95.

Usage :

- un PC + une Proofer 5000

- PC en WorkGroup + une Proofer 5000

Matériel :

- Proofer 5000 avec sa connexion réseau (BNC ou RJ 45)

- PC avec carte réseau.

- CD d'installation de Win 95

- CD User de la Proofer 5000

Installation

Préambule : connecter la Stylus PRO 5000 et le RIP Station 5000 avec un câble parallèle Centronics bidirectionnel IEEE1284. Connecter le Hub vers la prise RJ45 de la carte Ethernet du PC avec un câble RJ 45.un autre câble du Hub à la Proofer 5000. Dans le cas d'un connexion BNC, assurez-vous de la présence des bouchons sur le réseau. Installer  l'adaptateur AUI/BNC fourni en standrad avec le RIP Station 5000 sur le port AUI du RIP Station 5000.

1. Protocoles et clients sur les PC

- installer les protocoles IPX/SPX et TCP/IP

- installer les clients pour les réseaux Microsoft et NetWare

2. Configurer l'adresse TCP/IP en double cliquant sur TCP/IP . Respecter les infos du réseau existant:

- masque sous réseau

- adresses déjà utilisées.

Rappel : attention de respecter les règles d'attribution d'une adresse TCP/IP.

a. Le masque sous réseaux défini la classe du réseau, ainsi que les adresses disponible.

- Masque sous réseau = 255.255.255.0, les périphériques et PC présent sur le brin devront avoir un début d'adresse commun. Cela concerne les 3 premiers octets.

- Masque sous réseau = 255.255.0.0, les périphériques et PC présent sur le brin devront avoir un début d'adresse commun. Cela concerne les 2 premiers octets.

- Masque sous réseau = 255.0.0.0, les périphériques et PC présent sur le brin devront avoir un début d'adresse commun. Cela concerne le 1 premiers octets.

b. Une adresse ne doit pas être x.x.x.0 ( mode loop back/boucle de test) ou x.x.x.255 (diffusion à tous les postes).

3. Laisser par défaut les paramètres de la partie IPX/SPX.

4. Configuration de la Proofer 5000

- Entrer dans le Setup du RIP Station 5000

- Config. réseau/Confi port :

- activer Ethernet = oui

- configurer la vitesse du réseau. Ne pas la laisser sur le mode Auto si ce n'est pas nécessaire.

- Config. réseau/Config. protocole

- adresse TCP/IP valide

- Config. réseau/Config. service

- activer LPD = oui

- Services WEB = oui

5. Vérifier que les connexions réseaux sont OK, que la Stylus Pro 5000 est connectée au RIP Station 5000

6. Installer le driver d'imprimante PostScript AdobePS 4.2 avec le PPD "Fiery LX Stylus Pro 5000 v. x.x" à partir de : E:\Français\Instalrs\Ps_drvr\Win_95\Setup.exe

7. Installer les outils logiciel FIERY :

- Calibrator à partir de E:\Français\Instalrs\Calib\Disk1\Setup.exe

-  Downloader à partir de E:\Français\Instalrs\Download\Disk1\Setup.exe

- Spooler à partir de E:\Français\Instalrs\Spooler\Setup.exe

8. Pour fonctionner en WorkGroup ou un PC - 1 Proofer 5000, le  FIERY a besoin d'un LPR (par exemple, le shareware WLPRSpooler) qui n'est pas fourni sur le CD-Rom du RIP Station 5000.

NB: ce shareware WLPRSpooler est d’utilisation payante. Vous pourvez trouver des LPR sur les sites suivant :

http://ich210.kfa-juelich.de/wlprspl/index.htm

http://shadowland.cc.utexas.edu

9. Il faut définir une queue d'impression comme suit :

10. La boîte de dialogue "Edit Queue Data" doit s'afficher comme suit après avoir renseigné les différents paramètres :

- Local Spool File Name : fichier où seront spoolés les impressions

- Remote Printer/Queue Name :

Print : queue impression

Hold : queue attente

- Remote Host Name or IP Adress : adresse TCP/IP

- Queue descritpion : entrée libre

puis cliquer sur OK

11. Dans le driver PostScript "Fiery LX Stylus Pro 5000", lorsqu'on clique sur détails, le spooler doit être rattaché au fichier défini précédemment dans "Local Spool File Name ". Du fait que c'est un fichier, vous aurez toujours l'annotation Port local inconnu. Ce n'est donc pas une erreur.

12. Lorsqu'on retourne dans WLPR Spooler, la boîte de dialogue s'affiche comme suit :

13. Pour vérifier que la configuration est correcte, imprimer un fichier texte court. Si un problème d'installation est rencontré, vous aurez un message du type : erreur sur le réseau; erreur avec le fichier WLPR2.DLL.. Dans ces cas, vérifier que toutes les étapes ont été respectée et correctement suivie

14. Pour utiliser les services CALIBRATOR, DOWNLOADER et SPOOLER, il faut définir un nouveau serveur :

puis cliquez sur Ajouter. Vous pourrez cliquer sur OK. La connexion s'effectuera.

EPSON France SA